Divinor Ø25

Serie 41141XX

Equipos aire aceite » Divisores

## Aplicaciones

- Lubricación de rodamiento en ampuesas de trenes de laminación. (previa mecanización de las mismas)

## Características

Gran precisión de engrase.

Facilidad de montaje.

Simplicidad en la instalación.

Estanqueidad del circuito de engrase optimizado con doble junta.

## Descripción

Estos divisores de caudal patentados como “Divinor” por Nortek tienen la misión de repartir el aire aceite por varios puntos de engrase sin emplear medios mecánicos.

Aunque se pueden emplear en cualquier tipo de industria han sido desarrollados para aplicaciones siderúrgicas, sobre todo en ampuesas de trenes de laminación.

### Diseño y principio de operación

El flujo accede al interior del Divinor por la entrada (A), chocando con el divisor interno (1) que es el encargado de distribuir el caudal por ambas salidas en función de los orificios efectuados en ambas salidas, debido a su perfil estriado desarrollado por Nortek hace que la división se haga con precisión por ambos salidas (B y C). (Ver fig.1)

Figura 1

### Instalación

Se realiza mediante un agujero longitudinal recomendado por Nortek de Ø25 H11 efectuado en la ampuesa en una zona libre de obstáculos con ambos lados de la ampuesa roscados a 1”bsp como estándar (opcionalmente a M30x1.5) y unos taladros de alimentación hacia el rodamiento y retenes.

En el taladro longitudinal se coloca en un lado un tapón y en el otro un sistema de entrada Nortek de ¼”bsp. Internamente se colocaran tantos Divinores como sea necesario colocando unas alargaderas intermedias  según necesidad. Los taladros de alimentación se taponan en su parte exterior. (Ver fig. 2)

Figura 2

La instalación en el exterior de la ampuesa es simple, debido a que solamente necesita un tubo de conexión entre el distribuidor master al sistema de entrada Nortek.

## Especificaciones

| Material | EN 12164 - CuZn39Pb3 |
| --- | --- |
| Peso | 0,2 kg |

## Plano dimensional

Dimensiones en mm

## Información para el pedido

| Especificaciones | Referencia |
| --- | --- |
| Divinor Ø25 – marca “A” | 4114118 |
| Divinor Ø25 – marca “B” | 4114127 |
| Divinor Ø25 – marca “C” | 4114136 |
| Divinor Ø25 – marca “D” | 4114155 |
| Divinor Ø25 – marca “E” | 4114163 |
| Divinor Ø25 – marca “F” | 4114172 |
| Divinor Ø25 – marca “G” | 4114181 |

| DIVINORES |
| --- |
| MARCA | SALIDA “B” | SALIDA “C” | TALADROS EXT. (Sección D-D) | TALADROS INT. (Sección E-E) |
| A | 12,5% | 87,5% |  |  |
| B | 25% | 75% |  |  |
| C | 37,5% | 62,5% |  |  |
| D | 50% | 50% |  |  |
| E | 62,5% | 37,5% |  |  |
| F | 75% | 25% |  |  |
| G | 87,5% | 12,5% |  |  |

## Accesorios

| Especificaciones | Referencia |
| --- | --- |
| Sistema de entrada 1” bsp aire aceite + filtrado y diafragma (salida rodamiento axial) | 4407608L |
| Sistema de entrada 1” bsp aire aceite + filtrado y diafragma | 4407617L |
| Tapón de apriete 1” bsp reducido L-13 | 4407712L |
| Tapón blocaje directo 1” bsp | 5060170 |
| Sistema de entrada M30x1.5 aire aceite + filtrado y diafragma (salida rodamiento axial) | 4407604L |
| Sistema de entrada M30x1.5 aire aceite + filtrado y diafragma (opcional) | 4407620L |
| Tapón de apriete M30x1.5 reducido L-13 | 4407708L |
| Tapón roscado M30x1.5 DIN 908 para junta de cobre |  |
| Arandela de cobre Ø36xØ30x1.5 |  |
| Alargadera Divinor Ø25 | 4407541-XXX |
| Alargadera Divinor Ø25 salida lateral | 4407542-XXXXXXX |

# Text boxes

1

ALARGADERA

DIVINOR

ALARGADERA

LATERAL

TAPÓN